System 점검.

- Processor 동작상태

  - Main 화면에서 STRSST를 실행 후 1. Start a Service Tools에 7. Hardware Service Manager에 2. Logical Hardware Resources에 2. Processor Resources를 들어가서 5. Display Detail로 보면 현 Processor이 동작상태를 볼 수 있음.

  - Main 화면에서 WRKHDWRSC를 치고 F4 키를 누르면, TYPE으로 *PRC를 선택해서 보면 Resource가 MP01로 되어 있는 것을 7번(Display Resource Detail)로 보면 현재 상태를 볼 수 있음

- CPU Usage

- Main 화면에서 WRKSYSSTS를 실행하면 현재 CPU Usage가 몇 %인지 확인 됨

(

- Service Processor

- Main 화면에서 WRKHDWRSC를 치고 F4 키를 누르면, TYPE으로 *PRC를 선택해서 보면 Resource가 SP01로 되어 있는 것을 7번(Display Resource Detail)로 보면 현재 상태를 볼 수 있음

- Ether-NET 동작 상태

  - Main 화면에서 WRKLIND을 실행 후 Line이 ETHLINE라는 것을 5번(Display)로 보면 현재 상태를 볼 수 있음

- Comm Port 동작 상태

  - Main 화면에서 WRKLIND을 실행 후 Line이 Comm Port에 관련된 것을 5번(Display)로 보면 현재 상태를 볼 수 있음

- WorkStation IOA 동작 상태

  - Main 화면에서 WRKCTLD CTLD(CTL*)를 실행 하면 현 상태를 볼 수 있음

- Memory 동작 상태

  - Main 화면에서 WRKHDWRSC를 치고 F4 키를 누르면, TYPE으로 *PRC를 선택해서 보면 Resource가 MS01, MS02 ...로 되어 있는 것을 7번(Display Resource Detail)로 보면 현재 상태를 볼 수 있음

- Tape Controller 동작 상태

  - Main 화면에서 WRKHDWRSC를 치고 F4 키를 누르면, TYPE으로 *STG를 선택해서 Resource가 DC01를 9번(Work with Resources)로 보면 현재 TAP01, TAP02 …을 7번(Display Resource Detail)으로 보면 현 상태를 볼 수 있음

- Disk Controller 동작 상태

  - Main 화면에서 WRKHDWRSC를 치고 F4 키를 누르면, TYPE으로 *STG를 선택해서 Resource가 DC01를 9번(Work with Resources)로 보면 현재 DD001, DD002 …을 7번(Display Resource Detail)으로 보면 현 상태를 볼 수 있음

- 총 Disk 용량

  - Main 화면에서 WRKSYSSTS를 실행해서 보면 System ASP가 Disk 용량임

- Disk Usage

  - Main 화면에서 WRKSYSSTS를 실행해서 보면 % system ASP used가 Disk 사용량을 %로 나타냄 (보통 70~80%정도가 적당하나 90%이상이 되면 문제가 됨)

- Raid-5 동작상태

- DSKCHK2 Program 동작상태

- Disk error

  - Main 화면에서 STRSST를 실행, 1. Start a Service Tools에 1. Product Activity Log에 1. Analyze Log를 보면 Log를 2번 Processor를 선택하고 날짜를 현 날짜에서 한달 동안의 Log를 본다

- Disk Noise 상태

- Tape error

  - Main 화면에서 STRSST를 실행, 1. Start a Service Tools에 1. Product Activity Log에 1. Analyze Log를 보면 Log를 2번 Processor를 선택하고 날짜를 현 날짜에서 한달 동안의 Log를 본다

- Tape Cleaning 상태

- CD error

- CD 동작 상태

- Power error

  - Main 화면에서 STRSST를 실행, 1. Start a Service Tools에 1. Product Activity Log에 1. Analyze Log를 보면 Log를 6번 Power를 선택하고 날짜를 현 날짜에서 한달 동안의 Log를 본다

- Input Voltage Check

- b